## Slide 1
Detection动态接收数据需求

## Slide 2
输入数据为：256*256*3 （通道 * 高度 * 宽度）
数据高度拆8份，宽度拆分
[0-256)的高度拆分为：
[0-33) [32-65) [64-97) [96-129) [128-161) [160-193) [192-225) [224-256)
行数： 33 33 33 33 33 33 33 32
分2个phase发入芯片，每个phase发送的数据为总数据量的一半：
前7个core：33*256*3/2
第8个core：32*256*3/2
分别发送到的目的core的绝对坐标为：
(8,4) (9,4), …… , (15,4)
数据采用0x81原语的数据存放方式
芯片路由接收